## Slide 1: 实验目的：
熟悉机器人仿真软件（例如Simbad、TeamBots、Player/Stage/Gazebo等）的使用方法；
掌握多机器人协作算法。

## Slide 2: 机器人仿真软件——TeamBots
可移植的多代理机器人仿真器

## Slide 3: 学习源代码
源代码

## Slide 4: Windows上搭建环境
设置环境变量CLASSPATH=.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;D:\Program Files\TeamBots\src\;D:\Program Files\TeamBots\lib\collections.jar:.;
将所需包导入到项目中

## Slide 6: 示例工程

## Slide 7: Dec文件

## Slide 8: Dec文件

## Slide 10: Java文件

## Slide 11: 机器人直线运动与转弯

## Slide 13: 避障

## Slide 14: 选择自己搭建仿真环境
TeamBots文档，开发社区不完善。

## Slide 15: 自己用java GUI编程搭建2D仿真环境

## Slide 16: world
四个police robots
一个thief robot
障碍物：统一为圆形，数量不限

## Slide 17: 目标
运动目标被机器人围在中心，或者被围靠在墙角，则机器人成功围捕了目标。

## Slide 18: 终止条件
当thief在任何方向走下一步会与障碍物碰撞，或者与police robot相撞，就终止

## Slide 19: 设计robot的属性
thief & police
一个thief robot
四个police robot
相同的属性：速度大小，小球半径
用不同颜色标记
Thief：方向随机
Police: 根据分配的围捕点，通过bug2算法规划路径

## Slide 20: 避障算法
全局路径规划最短切线法
局部路径规划：栅格法，人工势场法
采用了Bug2 算法

## Slide 21: Police robots
计算出最佳围捕点

## Slide 22: 确定围捕点
在thief robot一周确定四个围捕点。
在其上下左右，相隔90°
初始：围捕点组成的圆是thief robot半径的3倍。
当police到达该围捕点时，将该围捕点的半径设置为thief robot的半径
并始终跟着其围捕点。

## Slide 23: 分配围捕点
采用固定的方位的四个围捕点

## Slide 24: 分配围捕点
通过判断围捕点是否与障碍物相碰，如果相碰，则标记该围捕点已经不用police robot去追踪
如果一个police与robot police相碰，则设置其为第一个围捕点，然后根据该围捕点以90°为间隔分配另外三个围捕点。
如果分配的所有围捕点都已经被占领，则围捕成功

## Slide 25: Thief robot
1.随机运动
2.背离其最近的police robot的方向运动

## Slide 26: 参考文献
基于动态预测目标轨迹和围捕点的多机器人围捕算法（胡俊，朱庆保）
基于角度优先的多机器人围捕策略（陈阳舟，王文星，代桂平）
基于动态人工势场法的路径规划（毕盛，闵华清，朱金辉，钟汉如）
TeamBots官网：http://www.cs.cmu.edu/~trb/TeamBots/
《自主移动机器人导论》第二版，第六章规划与导航